1. Під час обробки деревини на токарному верстаті із збільшенням швидкості обертання заготовки покращується чистота ( якість) обробки. Чи правильне буде це твердження під час обробки металів на токарному верстаті?  Відповідь обґрунтуйте.

Відповідь:	-Ні. При обробці металів чистота ( шорсткість) поверхні залежить від багатьох факторів (від оброблюваного матеріалу, матеріалу різця, припуска на обробку, жорсткості заготовки і різця, глибини різання, охолоджування заготовки і різця)

2. Встановіть послідовність технологічного процесу виготовлення деталі    «Палець» на токарному верстаті

А                                             Б                                            В

Г                                                   Д                                                    Е

Ж                                                       З

-Відповідь-А, Е, З, Ж, Б, В, Д, Г

3. Який механізм зображений на принциповій та кінематичній схемах. Назвіть основні частини механізму згідно номерів

Назва механізму:-

_______________________

_______________________

1-

2-

3-

4-

Відповідь:  Кривошипно-шатунний механізм.  1-кривошип,  2-шатун, 3-повзун, 								4-стояк

4. За зовнішнім виглядом та умовним зображенням на схемах назвіть механізми зображені на малюнках. Для чого вони використовуються

А                                                                    Б

В                                                                      Г

Відповідь: Механічні передачі. Використовуються  для передавання обертального руху від одного вала ( ведучого) до другого ( веденого)

А-Циліндрична зубчаста передача;   Б Конічна зубчаста передача

В-Черв’ячна передача                           Г-Ланцюгова передача

5.  Під час виготовлення виробу, яке складається з декількох деталей, використано стандартне болтове з’єднання . Воно є обов’язковим. Які конструктивні зміни необхідно в нього внести, щоб виріб мав більш естетичний вигляд?

Відповідь: Виготовити ( використати) головку болта і гайку потайними

6. Запропонуйте тип з’єднання та його конструктивний  варіант для деталей, які часто приходиться збирати і розбирати без використання інструментів. ( наприклад саморобний тенісний стіл)

Відповідь:  1. шпилька з гайкою з вушками ( баранці)

2. гвинт-шпилька-гайка з вушками

7. Назвіть основні прийоми розв’язання технічного  протиріччя в технічних системах

Відповідь:   1. Принцип новинок  2. Принцип дроблення

3. Принцип аналогії  4. Принцип винесення

4.Принцип навпаки

8. Назвіть послідовність розв’язання винахідницьких задач

( конструювання за заданими умовами).  ( позначте цифрами послідовність)

А-синтез

Б-пошук інформації

В-аналіз

Г-експериментальна перевірка

Д- оцінка одержаних рішень

Е-уточнення умови задачі

Ж-додаткові зміни в конструкцію

Відповідь: 1-Е   2-Б  3-В   4-А  5-Д    6-Г    7-Ж

9. По наочному зображенню деталі знайдіть відповідний головний вигляд та вигляд зліва. Запишіть за поданою формою, які зображення, позначені буквами, відповідають малюнкам, позначених цифрами

| малюнок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний вигляд |  |  |  |  |  |
| Вигляд зліва |  |  |  |  |  |

Головний вигляд                                                           Вигляд зліва

Відповідь:

| малюнок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Головний вигляд | Б | А | В | Д | Г |
| Вигляд зліва | И | З | К | Е Ж | Ж Е |

10. Яким вимогам повинен відповідати виріб та всі складові частини конструкції. ( виберіть із запропонованих варіантів, і запишіть всі правильні номери відповідей)

1.Міцними 2.Взаємозамінні 3. Круглі 4.Пластичні  5.Технологічні. 6.Красиві 7. Гумові  8. Економічні  9. Тверді  10. Зручні 11.Металеві

Відповідь: 1 , 2, 5, 6, 8, 10