Олімпіада. По темах курсу трудове навчання

1. За схематичними зображеннями визначте і назвіть основні  види різьби  ( поставте відповідно цифри-назви і букви-зображення різьби)

А                                              Б

В                                           Г

Д

1. Кругла   2. Прямокутна  3. Трапецоїдна 4. Трикутна  5.Упорна

А-        Б-        В-        Г-          Д-

Відповідь: А-4   Б-2    В-3   Г-5   Д-1

2. Скільки заготовок для шпателя можна виготовити із стальної полоси   розміром 100×430мм ?    3,  4,   5,  6,  7, 8

Відповідь: 6 ( послідовно відкладаючи по одній стороні полоси більшу і меншу сторони шпателя 80мм потім 60мм ітд)

3. На малюнку 5  зображені тіні однієї і тієї ж деталі в трьох положеннях.  Намалюйте технічний малюнок.

Відповідь: малюнок такий

5

4. На фланці для з’єднання труб потрібно просвердлити шість отворів під болти. Отвори повинні бути розташовані по колу заданого радіуса R1 на однаковій відстані одне від одного. Як правильно і швидко виконати дане розмічання ( вкажіть правильну відповідь)

1. Підрахувати математичним методом

2. Відняти від більшого  радуіса фланця  внутрішній

3. За допомогою транспортира

4. Розмітити  розхилом циркуля що відповідає заданому радіусу

5. Знайти шаблон і по ньому розмітити

6.Попросити допомогу у вчителя або товаришів

Відповідь : 4 Розмітити  розхилом циркуля що відповідає заданому радіусу R1

5. Процес насичення вуглецем поверхневого шару деталей з

маловуглецевої сталі ( 0,10…0,25%)  називається ( вказати правильну відповідь)

1.Відпалювання

2.Гартування

3.Відпускання

4.Азотування

5.Цементація

6. Ціанування

7. Хромування

Відповідь: 5 цементація

6. Назвіть розміри деталей, виміряних штангенциркулем, показані на малюнку.

1-1,3 мм  2.- 13мм   3-6,1 мм,  4-8мм  5.-21 мм  6.-61мм

Відповідь- 5-21мм

Граблі деревяні:

Граблі металічні: полоса 25×4 мм, проволка Ø 6 мм,

( 7-8 зубців по 65 мм),	заклепки Ø 4×8мм-2шт,

Труба Ø 30-35 внутрішній-75 мм